Łódź, dn. 11.12.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawa gazów medycznych dla  
                 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
               - sprawa nr ZP / 75 / 2020.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania oraz dokonuje zmiany specyfikacji.

Pytanie nr 1:

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do podaży tlenku azotu INOmax DSiR (poniżej zamieszczone parametry) jako urządzenie stacjonarne i mobilne, współpracujące z butlami o stężeniu tlenku azotu 800 ppm, wraz z dopuszczeniem produktu leczniczego INOmax 800 ppm? Proponowane urządzenie jest równoważne, o tożsamych, porównywalnych lub lepszych parametrach pracy, do urządzenia,  które jest wymienione w SIWZ

Urządzenie posiada system główny oraz drugi, pneumatyczny, niezależny system podawania do zastosowania na krótki czas lub w transporcie pacjenta, dlatego też może pełnić funkcję stacjonarną lub mobilną w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wspomniany drugi system- Inoblender, może stanowić urządzenie zapasowe (zamontowane z systemem głównym) lub też jako niezależne urządzenie mobilne.

System podawania gazu  stosowany w terapii  dostarczania pacjentowi wziewnego tlenku azotu przez wdechowe ramię obwodu oddechowego respiratora zapewniający stałe stężenie wdychanego NO ustawione przez użytkownika.

Urządzenie wykorzystuje moduł wstrzykiwacza (injectora) umożliwiający śledzenie krzywych respiratora i podawanie zsynchronizowanej i proporcjonalnej dawki tlenku azotu (NO).

Może być stosowany z większością respiratorów.

Urządzenie zapewnia nieprzerwane, zintegrowane monitorowanie wdychanego O2, NO2 i NO oraz kompleksowy system alarmów.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator zapewniający do 6h nieprzerwanego dostarczania NO przy braku zewnętrznego źródła zasilania.

Urządzenie posiada certyfikaty zgodności z normami UE do zastosowania w ambulansach.

Urządzenie podsiada moduł rozpoznający stężenie gazu i datę ważności gazu.

Szczegółowe dane techniczne:

| DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA STACJONARNEGO I MOBILNEGO INOmax DSiR |
| --- |
| Podawanie NO | Zasilenie butlowe : stężenie 800 ppm |
|  | Aparat zapewnia stabilne, ustawione przez użytkownika podawanie tlenku azotu (NO) oraz monitorowanie jego stężenia w czasie wentylacji mechanicznej |
|  | Aparat umożliwia śledzenie kształtu fali respiratora oraz dostarczanie zsynchronizowanej i proporcjonalnej dozy tlenku azotu (śledzi kształt fali oddechowej, automatycznie dostosowuje się do krzywej oddechowej pacjenta.) |
|  | Zakres stężeń: 0-80 ppm |
|  | Rozdzielczość stężeń NO: 0,1 ppm od 0-1ppm 1ppm od 1 do 40 ppm 2ppm od 40-80 ppm |
|  | Ciśnienie wlotowe NO: 1,7-2,5 bara |
|  | Maksymalne ciśnienie dostawy NO: 2,4 bara |
|  | Alarm niskiego ciśnienie NO 1,6 bara |
|  | Maksymalne ciśnienie w obwodzie: 1,4 bara |
| Monitorowanie gazów | Tlenek azotu 0-10 ppm rozdzielczość 0,1 10-100 ppm rozdzielczość 1 |
|  | Dwutlenek azotu 0-10 ppm rozdzielczość 0,1 |
|  | Tlen 18-100% objętościowo, rozdzielczość 1 |
| Parametry fizyczne | Maksymalna masa : 5,3 kg |
|  | Maks. szerokość i i głębokość: 35 cm szerokość x 16 cm głębokość |
|  | Maksymalna wysokość: 22 cm |
| Parametry elektryczne | Napięcie wejściowe: 100-240 V |
|  | Zasilanie z akumulatora : Zasilanie zapasowe przez okres 6 godzin po pełnym naładowaniu |
|  | Port podczerwieni: Łączność w podczerwieni z butlą tlenku azotu |
| Wyprowadzanie danych pacjenta | Wprowadzenie kodu identyfikacji pacjenta6-8 cyfr lub liter , wprowadzany w dowolnym momencie trwania terapii |
| Alarmy | Wysokie stężenie NO |
|  | Niskie stężenie NO |
|  | Wysokie stężenie N2O |
|  | Wysokie stężenie O2 |
|  | Niskie stężenie O2 |
|  | Brak butli |
|  | Butla zamknięta |
|  | Wygasła data ważności leku |
|  | Niezgodność stężenia gazu |
|  | Niski stan akumulatora |
| Instrukcja użytkownika | Instrukcja dostępna w języku polskim |

| Współpraca z respiratorami | Współpraca z większością respiratorów min: Avea, Infant Flow, Sensormedics, Bear, Babylog, Evita, Hamilton, Maquet, Servo, Infant Star , Respironics Esprit |
| --- | --- |
| Sterowanie | Wyświetlacz : elektroniczny panel dotykowy kolorowy |
|  | Pokrętło : Wybór i/lub zatwierdzeniu ustawień użytkownika |
| Ustawienia | Głośność alarmu |
|  | Jaskrawość wyświetlacza |
|  | Łączność pasmem podczerwieni między butlami i urządzeniem |
| System awaryjny | Zintegrowany obwód awaryjny oraz Inoblender |
| Wyposażenie dodatkowe | Inoblender |
|  | Filtry hydrofobowe Możliwość umieszczenia nebulizatora do podawania leków w aerolozach |
| System podawania | Moduł injectora dla każdego pacjenta i respiratora |
|  | Czujnik podczerwieni : automatyczne rozpoznawanie daty ważności i stężenia NO w butli |
| Interfejs -komunikacja | Menu w języku polskim |
| TRANSPORT | Dokument potwierdzający zgodność z normami CE do zastosowania w karetce |
| MODUŁ MOBILNY - INOBLENDER: |
| Zakres stężeń NO | 5-80 ppm |
| Dokładność ustawień | +/- 20% wskazań lub 2 ppm |
| Granice przepływu gazów | 5-14 l/min O2 |
| Ciśnienie wlotowe NO/N2 | 1,7-2,4 bara |
| Maksymalne rozmiary | 20 cm x 12 cm x 11 cm |
| Waga | 1,5 kg (1,7 z zaciskami) |
| Warunki pracy i przechowywania | Temperatura otoczenie podczas pracy 10-40 C |
|  | Wilgotność podczas pracy: 15%-95%, bez skraplania |
|  | Temperatura podczas przechowywania” – 40 do 70 |
| Reduktor ciśnienia | Ciśnienie wlotowe: 14-155 barów |
|  | Ciśnienie wylotowe NO: 1,7-2,4 bara |

Pytanie nr 2

Zapisy SIWZ rozdział VI.3 pkt. 17 załącznik nr 23

Prosimy o wyjaśnienie jakiego dokumentu Zamawiający oczekuje w załączniku nr 23:

„Udokumentowany system zarządzania jakością producenta na zgodność z normami międzynarodowymi – pakiet nr 3. Załączyć do oferty kopię certyfikatu”

Prosimy o doprecyzowanie czy dokument ma dotyczyć gazu tlenku azotu w azocie jako produktu leczniczego czy urządzenia do podaży tlenku azotu w azocie jako wyrobu medycznego. Prosimy o dokładne podanie nazwy certyfikatu jaki ma zostać dołączony do oferty.

Pytanie nr 3

Formularz cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet 1 dzierżawa

Prosimy o usunięcie z pakietu dzierżawy butli dla Helu o pojemności 3,0l gdyż, gaz ten jest napełniany w butlach własnych Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Formularz cenowy – Załącznik nr 2

Pakiet 1 zużycie

Prosimy o podanie ilości zużycia azotu ciekłego w odgazowywaczu, gdyż w formularzu wpisana ilość to 0.

Pakiet 2 zużycie

Mieszanka O2 50% N2O 50% - zawór dozujący z zaworem wydechowym jednorazowym: Prosimy o przeanalizowanie czy ilości zawarte w formularzu cenowym tj. 50 opakowań, odpowiadają rzeczywistym potrzebom Zamawiającego. Pragniemy nadmienić iż jedno opakowanie zawiera 100 sztuk.

Odpowiedzi:

Odpowiedź pytanie nr 1: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie ze Specyfikacją (SIWZ).

Odpowiedź pytanie nr 2: Zamawiający wymaga ceryfikatu dla gazów medycznych i dla urządzeń medycznych.

Odpowiedź pytanie nr 3: Zamawiający usuwa całą pozycję „Hel o pojemności 3,0 l. pakietu nr 1 – dzierżawa.

Odpowiedź pytanie nr 4: Odnośnie pakietu nr 1 zużycie  – Zamawiający wpisuje ilość 300 kg. Odnośnie pakietu nr 2 zużycie – Zamawiający wpisuje ilość 20 opak.

Zamawiający informuje o modyfikacji przedmiotu zamówienia.

Zmiana dotyczy: 
1/  III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
      pkt. 1.5. opis do:  Zbiorniki na ciekły tlen medyczny zgodny z normą PN-EN 737

2/   XIII. OPIS KRYTERIÓW - terminy.

3/   Projektu umowy par. 4. i par. 9.

4/   Załącznik nr 2 pakiet nr 1 i nr 2.

W załączeniu zmodyfikowana SIWZ oraz załącznik nr 2 (excel).

W związku z modyfikacją Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert do 16.12.2020 r. godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2020 r. o godz. 13.15 w budynku Szpitala, pok. 246 (parter) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

# Kierownik Działu Zamówień Publicznych, 
Marketingu i Promocji

mgr Tomasz Miazek